## Slide 1
‹#›
Nhận diện tài xế mất tập trung
Presenter: Huy Tran Gia
Notes: Giới thiệu đề tài: nhận diện hành vi mất tập trung của tài xế từ camera trong xe, với ràng buộc chạy trên thiết bị edge (ít bộ nhớ, ít tính toán). Câu hỏi chính là đánh đổi giữa độ chính xác và tài nguyên.

## Slide 2
Bài toán
‹#›
Từ một ảnh camera trong xe, phân loại tài xế đang làm gì.
Mô hình phải chạy được trên thiết bị edge: nhỏ, nhanh, tiết kiệm bộ nhớ.
Notes: AI thường (cloud): thiết bị gửi ảnh lên máy chủ mạnh, máy chủ chạy mô hình rồi trả kết quả. Edge AI: mô hình chạy ngay trên thiết bị trong xe. Với bài toán này edge hợp lý vì cảnh báo cần kịp thời (không chờ mạng), video mặt tài xế nhạy cảm nên ở lại thiết bị, và xe có lúc mất sóng. Cái giá phải trả: chip trong xe có rất ít bộ nhớ, tính toán và điện, nên mô hình phải nhỏ và nhanh. Đây là lập luận chung về edge AI, không phải kết quả em đo.

## Slide 3
Dữ liệu: State Farm Distracted Driver
‹#›
22.424
ảnh có nhãn
26
tài xế
10 → 6
lớp hành vi
640×480
ảnh RGB, JPEG
Gộp 10 lớp thành 6 nhóm
normal
= c0
phone
= c1–c4
device_ops
= c5
eat_drink
= c6
reach_grooming
= c7, c8
talk_passenger
= c9
Notes: Mọi ảnh 640x480, 26 tài xế, mỗi tài xế có đủ 10 lớp. Gộp 4 lớp điện thoại thành 1 làm lớp phone chiếm khoảng 41,6% ảnh train: đây chính là nguồn của mất cân bằng lớp.

## Slide 4
Xử lý dữ liệu
‹#›
01
Manifest
CSV: ảnh, nhãn, tập
02
Chia theo tài xế
18 / 4 / 4 tài xế (seed 42)
03
Bỏ ảnh gần trùng
22.424 → 20.007 ảnh (−10,8%)
04
Resize 320×240
Giữ tỉ lệ 4:3; train ở 224×224
Chia theo tài xế: tránh rò rỉ dữ liệu, điểm không bị cao ảo
Bỏ ảnh trùng: điểm đánh giá không lạc quan
Augmentation: cắt ngẫu nhiên, xoay ±8°, đổi sáng/màu
Notes: Quy trình nằm trong code: prepare_data tạo manifest và chia theo tài xế, preprocess bỏ ảnh gần trùng và resize. 2.417 ảnh bị loại, áp dụng cho cả train, val và test.

## Slide 5
Giao thức thí nghiệm
‹#›
Thành phần | Cấu hình cố định
Khởi tạo | Pretrained ImageNet
Optimizer | AdamW, lr 0.001, weight decay 1e-4
Lịch học | Cosine annealing, 10 epoch, batch 64
Hàm mất mát | Cross-entropy, label smoothing 0,1
Ảnh vào | 224×224, augmentation
Chọn checkpoint | Epoch có val macro-F1 cao nhất
Đánh giá | Test báo cáo một lần, seed 42
macro‑F1
Điểm trung bình của 6 hành vi, hành vi nào cũng quan trọng như nhau.
Notes: Giao thức giữ cố định cho mọi mô hình để so sánh công bằng. Epoch được chọn theo val macro-F1, còn test chỉ chạy một lần với checkpoint đã chọn.

## Slide 6
Các mô hình so sánh
‹#›
MobileNetV3-Small
Ứng viên edge (mục tiêu)
1,52 M
tham số
55 M
MACs cho một ảnh 224×224
EfficientNet-Lite0
Ứng viên edge
3,38 M
tham số
384 M
MACs cho một ảnh 224×224
ResNet18
Mốc nặng vừa
11,18 M
tham số
1,81 G
MACs cho một ảnh 224×224
ResNet50
Mốc nặng
23,52 M
tham số
4,09 G
MACs cho một ảnh 224×224
Notes: MACs là số phép nhân cộng cho một ảnh, đo bằng bộ đếm FLOP của PyTorch. Hai mô hình nhẹ là ứng viên đưa lên edge, hai ResNet là mốc để xem mất bao nhiêu độ chính xác khi thu nhỏ mô hình.

## Slide 7
Val vs test
‹#›
Chart: 
| EffNet-Lite0 | + class weight | + sampler | ResNet18 | MobileNetV3-S (20 epoch) | ResNet50 (lần 1)
Val macro-F1 (epoch tốt nhất) | 0.899 | 0.926 | 0.812 | 0.897 | 0.87 | 0.94
Test macro-F1 | 0.815 | 0.8 | 0.785 | 0.77 | 0.768 | 0.746
Notes: Mọi mô hình đều có điểm val cao hơn test, nhưng điều quan trọng hơn là thứ hạng trên val không đoán được thứ hạng trên test. Class weight làm val tăng lên 0,926 nhưng test giảm; ResNet50 có val cao nhất nhưng test thấp nhất. Trên 12 lần chạy, tương quan thứ hạng giữa val và test chỉ 0,35. Lý do: val chỉ có 4 tài xế, được dùng để chọn epoch nên bị lạc quan, và mỗi tài xế có độ khó khác nhau. Vì vậy em không kết luận từ chênh lệch nhỏ, và đã chuẩn bị cross-validation theo tài xế để có điểm ổn định hơn.

## Slide 8
Kết quả: test macro-F1 của các mô hình
‹#›
Chart: 
| MobileNetV3-S | EfficientNet-Lite0 | ResNet18 | ResNet50
Test macro-F1, lần chạy 1 (Kaggle) | 0.752 | 0.786 | 0.752 | 0.746
Test macro-F1, chạy lại (Colab) | 0.792 | 0.815 | 0.77
Notes: Hai lần chạy cùng cấu hình, seed 42, chỉ khác máy (Kaggle P100 và Colab T4). Điểm lệch khoảng 0,02 đến 0,03, nên chênh lệch dưới mức này giữa hai mô hình chưa chắc là thật. EfficientNet-Lite0 cao nhất ở cả hai lần.

## Slide 9
Đã thử cải thiện những gì
‹#›
Mô hình | Thay đổi so với mặc định | Test macro-F1 | Chênh | F1 talk_passenger
EfficientNet-Lite0 | Mặc định (chạy trên Colab) | 0,815 |  | 0,416
 | Class weight (lớp ít ảnh nặng hơn) | 0,800 | −0,015 | 0,347
 | Sampler cân bằng (lấy lớp ít nhiều hơn) | 0,785 | −0,030 | 0,352
MobileNetV3-S | Mặc định (lr 0,001, 10 epoch) | 0,752 |  | 0,391
 | Learning rate 0,0003 | 0,735 | −0,017 | 0,473
 | Learning rate 0,003 | 0,744 | −0,008 | 0,470
 | Weight decay 0,01 | 0,741 | −0,011 | 0,458
 | Train 20 epoch thay vì 10 | 0,768 | +0,016 | 0,402
Notes: Em không dừng ở một lần train. Em đã thử: làm sạch dữ liệu, đổi learning rate, weight decay, số epoch trên MobileNetV3, và hai cách xử lý mất cân bằng lớp trên EfficientNet-Lite0 (class weight và sampler cân bằng), mỗi lần chỉ đổi một thứ. Không cách nào vượt mức nhiễu giữa các lần chạy (khoảng 0,03). Đặc biệt cân bằng lớp không cứu được talk_passenger, vì lớp này bị nhầm với reach_grooming do ảnh có tay giơ lên, tức vấn đề nằm ở dữ liệu. Lưu ý: hàng 20 epoch chạy trên Colab còn mặc định của MobileNetV3 chạy trên Kaggle, nên chênh +0,016 nằm trong nhiễu giữa hai máy.

## Slide 10
Từ mô hình huấn luyện đến mô hình edge
‹#›
01
Mô hình huấn luyện
FP32, chạy trên GPU
02
Chọn mô hình nhỏ
Ít tham số, ít phép tính
03
Lượng tử hoá INT8
Số nguyên 8 bit, nhỏ hơn khoảng 4 lần
04
Chạy trên chip edge
Phép toán và kích thước ảnh bị giới hạn
Notes: Mô hình huấn luyện thường quá lớn cho chip edge nên phải thu nhỏ qua hai bước: chọn kiến trúc nhỏ hơn, rồi lượng tử hoá từ số thực 32 bit sang số nguyên 8 bit. Bước đầu mất khả năng biểu diễn; bước sau gây sai số làm tròn, nhỏ ở từng lớp nhưng cộng dồn. Một số lớp như hard-swish và khối squeeze-excite của MobileNetV3 đặc biệt nhạy với làm tròn (đây là giải thích em đưa ra, chưa kiểm chứng riêng). Cách khắc phục: chọn kiến trúc thân thiện lượng tử hoá (EfficientNet-Lite dùng ReLU6), hiệu chỉnh bằng ảnh mẫu, hoặc huấn luyện có tính đến lượng tử hoá (QAT, hướng phát triển).

## Slide 11
Kết quả INT8
‹#›
Chart: 
| EfficientNet-Lite0 | ResNet18 | MobileNetV3-S
FP32 | 0.814 | 0.771 | 0.744
INT8 | 0.814 | 0.772 | 0.144
Test 2.581 ảnh, ONNX Runtime, CPU máy tính 1 luồng. MobileNetV3-S đo trên run mnv3_lr3e-3.
Notes: Bản FP32 xuất qua ONNX cho điểm giống lúc huấn luyện, nên đường ống đúng. Sau INT8 static, EfficientNet-Lite0 và ResNet18 gần như không đổi điểm; MobileNetV3-Small sập, dù thử minmax, entropy, percentile, qoperator, dynamic. Nguyên nhân em nghi là hard-swish và khối squeeze-excite nhạy với làm tròn; EfficientNet-Lite dùng ReLU6 vốn thiết kế cho lượng tử hoá. Đây là giả thuyết, chưa kiểm chứng riêng.

## Slide 12
Chọn mô hình cho edge
‹#›
Chart: Độ trễ một ảnh trên CPU (ms), càng thấp càng nhanh
| 8.16 | 29.05 | 1.65
FP32 | 0.814 | 0.771 | 0.744
INT8 | 0.814 | 0.772 | 0.144
INT8 trên CPU
EfficientNet-Lite0
195 FPS · 3,8 MB · F1 0,814
ResNet18
108 FPS · 11,3 MB · F1 0,772
MobileNetV3-Small
F1 0,144, không dùng được
FPS = 1000 / độ trễ. Đo trên CPU máy tính, chỉ để so sánh tương đối; FPS thật phải đo trên chip edge.
Notes: Đây là biểu đồ trả lời trực tiếp câu hỏi nghiên cứu: mỗi điểm là một mô hình ở một độ chính xác số học. Càng lên cao càng chính xác, càng sang trái càng nhanh. EfficientNet-Lite0 INT8 nằm ở góc trên bên trái trong các mô hình qua được INT8. MobileNetV3-Small INT8 rất nhanh nhưng độ chính xác sập nên nằm sát đáy.

## Slide 13
Tổng kết
‹#›
Đạt được
Chia theo tài xế, bỏ ảnh trùng
EfficientNet-Lite0 chính xác nhất (F1 0,815)
INT8: nhỏ hơn 3,5×, nhanh hơn 1,6×
Mô hình nhẹ không thua mô hình nặng
Hạn chế
Test chỉ 4 tài xế, điểm lệch khoảng 0,03
Chưa đo trên chip edge
MobileNetV3-Small không chịu được INT8
talk_passenger còn yếu
Hướng phát triển
Cross-validation theo tài xế
Lượng tử hoá có huấn luyện (QAT)
Đo trên chip edge thật
Xem lại nhãn talk_passenger
Notes: Đạt được: giao thức đánh giá trung thực (chia theo tài xế, bỏ ảnh trùng), EfficientNet-Lite0 là mô hình tốt nhất và giữ nguyên độ chính xác sau INT8. Hạn chế: tập test nhỏ nên điểm dao động khoảng 0,03, tốc độ mới đo trên CPU máy tính, MobileNetV3-Small không chịu được INT8 sau huấn luyện, lớp talk_passenger còn yếu do ảnh nhập nhằng. Hướng phát triển: cross-validation theo tài xế, QAT, đo trên chip edge thật, và xem lại nhãn của lớp talk_passenger.